## Slide 1: モノクロ生態計測画像からの 血管抽出アルゴリズムの検討 Investigation of blood vessel detection methods in grayscale forearm images
室蘭工業大学
機械航空創造系学科
計測システム工学研究室
13022144 クェユーヤン
Muroran Institute
of Technology
16-C34

## Slide 2: 目次
背景と目的
血管抽出アルゴリズム
  谷の検出
  スケール空間
  谷強度
  谷の孤立化
アルゴリズムフローチャート
まとめと今後の予定

## Slide 3
背景と目的
da Vinci Intuitive Surgical社
マイスプーン SECOM社
社会問題
  医師不足
  医療施設の偏在化
  医療を受けられない患者の増加
医療現場の変化
  医療支援ロボットの利用
2

## Slide 4: 背景と目的
経皮的に生体情報を取得
血流計測での対象の固定
  固定する → 血流が阻害される
  固定しない → 測定領域がずれる
ロボットアーム
  カラーカメラで自動的に対象を追跡
  カラー画像からの血管抽出機能が必要
目的
  機械学習を利用し，カラー画像から血管を抽出
両方とも問題

## Slide 5
背景と目的
他の方法による血管抽出が必要
近赤外線のモノクロ画像
から血管を抽出し
機械学習のデータに利用
機械学習
  血管の位置データが必要
  データのパターンを学習
  同じパターンのデータを認識

## Slide 6: 血管抽出アルゴリズム：谷の検出
画像を関数と考える
各点の主方向に一致した
座標系で谷の頂点の
検出
q
p

## Slide 7: 血管抽出アルゴリズム：スケール空間
スケール t
  ガウスフィルタの分散に相当
  t が大きければ大きいほど画像が強くぼかされる
  t によって検出できる谷の広さが異なる
谷の広さは一定ではない
スケールの導入

## Slide 8: 血管抽出アルゴリズム：谷強度(ridge strength)
谷によって適切なスケールが異なるため，谷強度を導入
主曲率の絶対値に比例する
位置(x,y)の適切なスケールで極大になる
スケール増大
谷強度極大
オリジナル

## Slide 9
3次元空間
  異なるスケール t の画像を重ねる
  t を含んだ3次元空間になる
極大値
  以下の式を満たす点は極大
画像引用元： James Fishbaugh URL http://www.cs.utah.edu/~jfishbau/advimproc/project1/
x
y
t
血管抽出アルゴリズム：谷強度(ridge strength)

## Slide 10
血管抽出アルゴリズム：谷の孤立化
谷の頂点の定義
谷強度の極大点
両方を満たす点を谷の成分とみなす
y
t

## Slide 11
血管抽出アルゴリズム：谷の孤立化
顕著な谷を抽出
  各谷ずつ成分の谷強度を合計
  合計値が大きい谷のみ抽出
谷の成分の結合
  (x,y,t)空間で隣接する
  成分の集合は1本の谷
All ridges
Strongest ridges

## Slide 12
1
谷の頂点の検出
アルゴリズムのフローチャート
参考文献：T. Lindeberg: Edge detection and Ridge detection with automatic scale selection
1枚ずつ谷強度計算
1枚ずつ谷検出
谷の孤立化（血管抽出）
5
①と③の合成
4
谷強度極大点の抽出
3
谷強度の計算
2
谷の頂点
谷強度の極大点
x
y
t

## Slide 13
考察
一部の血管しか抽出できない
原因
→対称性がない谷はスケールの増大につれて，頂点がずれる

## Slide 14
まとめと今後の予定
まとめ
  コンピュータビジョンの学習
  モノクロ画像からの血管抽出プログラムの作成
今後の予定
  血管抽出アルゴリズムの改良
  得たデータを機械学習に利用
  カラー画像から血管抽出プログラムの作成

## Slide 15
骨格化