## Slide 1: モノクロ生態計測画像からの 血管抽出アルゴリズムの検討 Blood vessel detection in grayscale forearm images
室蘭工業大学
機械航空創造系学科
計測システム工学研究室
13022144 クェユーヤン
Muroran Institute
of Technology
16-C34

## Slide 2: 目次
背景と目的
谷の検出
スケール空間
谷強度
谷の孤立化
まとめと今後の予定

## Slide 4: 背景
当研究室で生体に対する血流計測を実施
血流計測では対象の固定が必要
  完全に固定→血流が阻害される
  緩く固定 →測定領域がずれる
ロボットアームを用いて問題の解決を図る
カラー画像から血管を抽出する

## Slide 5
機械学習→血管の位置データが必要
カラー画像から血管抽出の検討
肉眼のみで位置推定が困難
赤外線のモノクロ画像から血管を抽出し、機械学習のデータに

## Slide 6
アルゴリズムのフローチャート
谷の頂点の検出
谷強度の計算
谷の孤立化
参考文献：T. Lindeberg: Edge detection and Ridge detection with automatic scale selection

## Slide 7: 谷の検出
画像を関数と考える
線のところは谷になる

## Slide 8: 谷の検出
q
p
各点に各主方向に一致した
座標系で谷の頂点の
特徴

## Slide 9: スケール空間
スケールt
  ガウスフィルタの分散に相当
  tが大きければ大きいほど画像が強くぼかされる
  tによって検出できる谷の広さが異なる
谷の広さは一定ではない

## Slide 10: 谷強度(ridge strength)
谷によって適切なスケールが異なるため，谷強度を導入
主曲率Lqqの絶対値に比例する
位置適切なスケールで極大になる

## Slide 11
谷強度
3次元空間
  異なるスケールtの画像を重ねる
  tを含んだ３次元空間になる
極大値
  以下の式を満たす点は極大値
画像引用元： James Fishbaugh URL http://www.cs.utah.edu/~jfishbau/advimproc/project1/
x
y
t

## Slide 12
谷強度

## Slide 13
谷の孤立化
谷の頂点の定義
谷強度の極大点
両方を満たす点は谷の成分
空間で隣接する成分の集合は1本の谷

## Slide 14
谷の孤立化：結果
顕著な谷を抽出
  各谷ずつ成分の谷強度を合計
  合計が大きい谷のみ抽出

## Slide 15
谷の孤立化：考察
対称性がない谷はスケールの増大につれて，頂点がずれる

## Slide 16
まとめと今後の予定
まとめ
  コンピュータビジョンの学習
  赤外光画像からの血管抽出プログラムの作成
今後の予定
  前期で得たデータで機械学習を応用
  カラー画像から血管抽出プログラムの作成
  測定領域を追跡するプログラムを作成